## Slide 1: 第8章 输入输出系统

## Slide 2: 目录
8.1 外围设备的速度分级与信息交换方式 ——了解
8.2 程序查询方式 ——理解
8.3 程序中断方式 ——掌握
8.4 DMA方式 ——掌握
8.5 通道方式 ——了解
8.6 通用I/O标准接口 ——了解

## Slide 3: 8.1 CPU与外设之间的信息交换方式
8.1.1 输入输出操作的一般过程
8.1.2 信息交换方式

## Slide 4: 8.1 输入/输出设备同CPU交换数据的过程：
输入过程：
1）CPU把一个地址值放在地址总线上，这一步将选择某一输入设备；
2）CPU等候输入设备的数据成为有效；
3）CPU从数据总线读入数据，并放在一个相应的寄存器中。
输出过程：
1）CPU把一个地址值放在地址总线上，选择输出设备；
2）CPU把数据放在数据总线上；
3）输出设备认为数据有效，从而把数据取走。
问题的关键在于：究竟什么时候数据才成为有效？
很显然，由于输入/输出设备本身的速度差异很大，因此，对于不同速度的外围设备，需要有不同的定时方式。
3

## Slide 5: 8.1.1 外围设备的速度分级
根据外设的工作速度，CPU与外设的定时方式有以下3种：
  速度极慢或简单的外围设备
    CPU直接接收或发送数据。
  慢速或中速的外围设备
    采用异步定时方式，或称为应答式数据交换；
    CPU与外设之间通过两个相互的联络信号来决定开始数据传送的时间。
  高速的外围设备
    采用同步定时方式；
    CPU以等间隔的速率执行输入／输出指令。
询问信号
应答信号
由时钟脉冲控制
如何使CPU与外设同步工作
如：机械开关、发光二极管
如：键盘、显示器
如：主存、辅存

## Slide 6: 8.1.2 外设信息交换方式
程序查询方式
  早期计算机中使用的一种方式，效率低。
程序中断方式
  适用于随机出现的服务。
直接内存访问（DMA）方式
  适用于内存和高速外围设备之间大批数据交换的场合。
通道方式
  增加一个具有特殊功能的处理器——通道，将CPU的输入输出权力下放。
外围处理机方式(PPU)
  是通道方式的进一步发展。

## Slide 7: 直接内存访问（DMA）方式
工作过程
  CPU分配总线使用权之后，在硬件DMA控制器（DMAC）的控制下完成存储器与高速外设之间的大量数据的传送。
硬件要求
  需要相应的DMA控制器及数据通路，电路结构复杂，硬件开销大。
特点
  数据传送不需要经过CPU，直接由硬件控制；
  外设与存储器之间的数据传送量大。
适用场合
  包含有高速外设的系统中。
存储器与外设之间数据交换时使用

## Slide 8: 通道方式
工作过程
  CPU将IO控制的权利下放给通道，由通道统一管理所有的输入输出操作。
硬件要求
  需要IO通道（也称IO处理器，IOP）；
  通道是一个具有特殊功能的处理器。
特点
  硬件代价较高；
  IO传送的效率高，并且减轻了CPU的工作负担。
适用场合
  高性能要求的系统中。

## Slide 9: 8.2 程序查询方式
CPU
IN AL , DX
数据总线
地址总线
/RD
/WR
/MIO
IO
0
地址信息
0
数据
OUT DX , AL
0
0
地址信息
数据
数据的输入输出完全由程序控制！
程序控制的数据输入输出过程

## Slide 10: 程序查询方式的流程
CPU写命令字启动外设
CPU读外设的状态字
N
外设就绪？
Y
CPU与外设进行数据传送
IN AL , DX
TEST AL , 01H
JZ AGAIN
AGAIN:
OUT DX , AL
程序查询方式是CPU主动工作的一种IO传送方式；
  外设控制、状态查询、数据传送等操作都由CPU执行IO指令进行；
单个外设的查询基本流程
  通过接口启动外设；
  读接口中的状态字；
  测试状态；
  就绪则传送数据。
IN/OUT指令输入输出数据

## Slide 11: 程序查询方式的接口
CPU向接口写入控制字；
接口启动外设；
外设开始准备数据，并提供到外部数据总线；
外设工作完成后，发回响应信号给接口；
接口接收数据到内部，并设置就绪状态；
CPU读到就绪状态，执行输入指令，读入数据。
①
②
③
④
⑤
⑥

## Slide 12: 多设备的程序查询流程
CPU需要传送数据时
  逐次查询各设备的状态字；
  若就绪，则执行相应的传送 程序；
  若未就绪，则查询下一设备；
    不循环等待某一设备；
  重复检查完所有设备，返回。
特点
  优先权控制灵活；
    改变查询顺序修改设备的优 先权；
  CPU工作效率低。

## Slide 13: 程序查询方式
工作过程
  CPU传送数据之前先检查外设的状态，若没有准备好，则继续查询等待，直至外设就绪即进行数据传送。
硬件要求
  只需接口电路的状态、数据口，不需增加其他控制电路。
特点
  CPU主动查询，程序控制数据传送过程，简单易行；
  每次查询之后只能传送一个字或一个字节的数据，数据传输率不高，CPU时间浪费较多。
适用场合
  CPU不太忙且对传送速度要求不高的系统。

## Slide 14
2011年考研统考第22题
某机主频为50MHz，采用定时查询方式控制设备A的I/O，查询程序运行一次至少500时钟周期。设备A工作期间，为保证数据不丢失，每秒需对其查询至少200次，则CPU用于设备A的I/O时间占整个CPU时间的百分比至少是
0.02%
0.05%
0.20%
0.50%
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 15: 8.3 程序中断方式
8.3.1 中断的基本概念
8.3.2 程序中断方式的基本IO接口
8.3.3 单级中断
8.3.4 多级中断
8.3.5 中断控制器
8.3.6 Pentium中断机制

## Slide 16: 8.3.1 中断的基本概念
定义：
  中断是指CPU正常运行程序时，由系统内/外部非预期事件或程序中预先安排好的指令性事件引起的，CPU暂停当前程序的执行，转去为该事件服务的程序中执行，服务完毕后，再返回原程序继续执行的过程。
注意：
  中断是一个CPU执行程序的变化过程；
  所有能引起中断的事件均称为中断源；
  处理中断事件的中断服务程序是预先设置好的；
  结束中断返回原程序时，要以原状态返回暂停处继续执行。
动画演示： 中断示意.swf

## Slide 17: 中 断 过 程 示 意
… …
IRET
主
程
序
中断服务程序
IP
中断请求
主程序
中断响应
中断服务程序
中断返回
IRET
断点
IP
IP
IP

## Slide 18: 有关中断
为什么要使用中断？
  解决速度问题，使CPU和I/O并行工作；
  对意外情况(如磁盘损坏、运算溢出等)能够及时处理；
  在实时控制领域中，及时响应外来信号的请求。
中断系统需要解决的问题
  各中断源如何向CPU发出请求，CPU如何检测中断请求，在什么条件、什么时候、以什么方式响应中断？
  CPU在中断处理时，如何保护/恢复现场？
  当有多个中断源请求时，CPU如何确定优先级，如何处理多重中断？
  整个中断过程应该由哪些部件配合完成？

## Slide 19: CPU的中断处理流程
中断请求
  CPU在结束一个指令周期后，检测中断请求信号；
中断响应
  关中断；
  保护断点现场；
  判断中断源，获取中断向量；
  根据中断向量转入中断服务程序执行；
中断服务
  保护CPU现场；
  执行中断服务程序；
  开中断；
  恢复CPU现场；
中断返回
  恢复断点现场，返回主程序继续执行。
由硬件自动完成
由软件完成
对CPU内部寄存器的保护与恢复
由硬件完成

## Slide 20: 中断向量
中断向量：
  中断服务程序的入口地址，包括段地址和段内偏移地址，共4个字节的内容；
  CPU响应中断时，将中断源对应的中断向量送入CS：IP寄存器中，以跟踪中断服务程序的执行。
中断向量表：
  集中存放系统中所有中断向量的存储区。
  8086 PC机中，将存储器物理地址为0~3FFH的1024个单元作为中断向量表，每个向量占用4个字节，可容纳256个中断向量。
Notes: CS:IP 两个寄存器指示了 CPU 当前将要读取的指令的地址，其中 CS 为代码段寄存器，而 IP 为指令指针寄存器 。

## Slide 21: 中断向量表
…… ……
…… ……
0000 : 0000
0000 : 0001
0000 : 0002
0000 : 0003
…… ……
0000 : 0020
0000 : 0021
0000 : 0022
0000 : 0023
…… ……
0000 : 03FC
0000 : 03FD
0000 : 03FE
0000 : 03FF
类型号 0
类型号 8
类型号 255
偏移地址
段地址
偏移地址
段地址
偏移地址
段地址
每个中断向量在中断向量表中的序号，值为0－255。
中断类型号

## Slide 22: 中断类型号与中断向量
用中断向量赋值CS、IP
中断类型号（n）  4 ＝ 中断向量在表中的偏移地址
如：n＝8，则应从向量表20H~23H中取出中断向量
中断源提供中断类型号n
 4
中断向量地址
查表
中断向量
CPU转向中断服务程序执行
CPU使用向量中断的过程：

## Slide 23: 中断处理流程
动画演示： 中断处理流程.swf
由中断隐指令执行
微程序级别
微程序级别
程序级别

## Slide 24
2010年考研第21题
单级中断系统中，中断服务程序执行顺序是（ ）
I、保护现场 II、开中断 III、关中断 IV、保存断点
V、中断事件处理 VI、恢复现场 VII、中断返回
I->V->VI->II->VII
III->I->V->VII
III->IV->V->VI->VII
IV->I->V->VI->VII
A
B
C
D
提交
单选题
2分
Notes: 2010年考研第21题

## Slide 25
2012年考研统考第22题
响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括（ ）
I. 关中断 II.保存通用寄存器的内容 III. 形成中断服务程序入口地址并送PC
仅I、II
仅I、III
仅II、III
I、II、III
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 26: 中断处理过程中的问题
第一个问题：中断请求问题
  CPU只有在一条指令执行完毕转入公操作时，才能处理中断请求。每个中断源的请求状态由一个中断请求触发器记录。
第二个问题：中断返回问题
  为了保证中断服务程序执行完毕后，能够正确地返回到原断点位置，则必须保存PC和当前CPU的状态到堆栈中。
第三个问题：中断优先权管理问题
  CPU在中断响应期间，为了避免其他中断请求导致系统混乱，系统中必须有中断屏蔽触发器，屏蔽其他外设中断请求。
第四个问题：软硬件配合问题
  中断处理过程是由硬件和软件结合来完成的；
  中断请求与响应由硬件实现，中断处理与返回由软件实现。
中断返回时再恢复断点状态
对中断源的优先权管理

## Slide 27: 8.3.2 程序中断方式的基本I/O接口
接口内部组成
  数据缓冲寄存器；
  就绪触发器RD、忙状态触发器BS、允许中断触发器EI；
  中断向量产生逻辑；
CPU的相应部件
  中断请求触发器IR、中断屏蔽触发器IM；
程序中断的数据传送过程：
  CPU启动外设
  外设准备就绪后，向CPU请求中断
  CPU响应中断，执行中断服务程序完成数据传送
  传送完成，接口复位状态标志
对应于具体的接口芯片：8255A和8259A

## Slide 28: 程序中断方式数据传送示意
就绪触发器
允许触发器
忙状态触发器
中断请求触发器
中断屏蔽触发器
①
⑩
②
③
数据
④
⑤
⑥
一条指令结束
⑦
⑦
⑧
⑨
数据
1
0
1
1
0
关中断
0
0
1
动画演示： 程序中断传送方式.swf
1
0
Notes: CPU向接口发送控制命令，使忙状态置位，就绪状态复位；
接口向外设发送启动信号，外设开始准备数据；
外设将准备好的数据送入接口；
数据传送完成，外设向接口发回结束信号，使就绪状态置位；
若接口允许触发器有效，则产生中断请求，提交给CPU；
CPU执行完成一条指令，检测中断请求信号；
若CPU允许该中断响应，则发回响应信号中断响应期间，同时硬件自动关中断；
接口向CPU提供中断向量；
CPU执行中断服务程序，将数据读入；
中断返回后，接口内部的就绪状态、忙状态复位。

## Slide 29: 程序中断方式数据传送过程
CPU向接口发送控制命令，使忙状态置位，就绪状态复位；
接口向外设发送启动信号，外设开始准备数据；
外设将准备好的数据送入接口；
数据传送完成，外设向接口发回结束信号，使就绪状态置位；
若接口允许触发器有效，则产生中断请求，提交给CPU；
CPU执行完成一条指令，检测中断请求信号；
若CPU允许该中断响应，则发回响应信号中断响应期间，同时硬件自动关中断；
接口向CPU提供中断向量；
CPU执行中断服务程序，将数据读入；
中断返回后，接口内部的就绪状态、忙状态复位。

## Slide 30: 中断处理的策略
根据计算机系统对中断处理的策略的不同，可分为：
  单级中断系统 所有的中断源都属于同一个级别，不允许有中断嵌套。
  多级中断系统 中断源分为不同的级别，可以发生中断嵌套，高优先权的中断源请求可以打断低优先权的中断服务。
实现方法
  进入中断服务时的中断屏蔽设置。

## Slide 31
2012年考研统考第21题
下列选项中，在I/O总线的数据线上传输的信息包括（ ）
I. I/O接口中的命令字 II.I/O接口中的状态字 III.中断类型号
仅I、II
仅I、III
仅II、III
I、II、III
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 32: 8.3.3 单级中断
单级中断中，所有中断源属于同一个级别，不允许中断嵌套。
中断请求信号
优先权高
优先权低
中断响应信号
动画演示： 单级中断结构.swf

## Slide 33: 2、单级中断源的识别 ——串行排队链法
动画演示： 串行排队链的原理.swf
排队链
中断响应信号
中断排队输入信号
中断排队输出信号
选中信号
中断源的中断请求信号
初值为0

## Slide 34: 中断向量的产生
向量中断
  由硬件直接产生一个与该中断源对应的中断向量；
  特点：速度快，但灵活性不好；
    在硬件设计时考虑所有中断源的向量地址。
位移量中断
  由硬件直接产生一个位移量；
  该位移量加上某个基地址，得到中断处理程序的入口地址。
向量地址转移
  由硬件直接产生一个该中断源对应的固定向量地址；
  该地址指向单元中存放一条转移指令，由该指令转入中断服务程序。

## Slide 35: 8.3.4 多级中断
当CPU正在执行某个中断服务程序时，另一个中断源又提出了新的中断请求，而CPU再次响应这一新的请求；
  暂停当前的中断服务程序，转去执行新的中断服务程序。
多级中断中需要进行优先权的控制和判断。
动画演示: 多级中断.swf
Notes: 根据中断事件的轻重缓急程度不同将中断源分成若干级别，第一中断组分配给一个优先权。

## Slide 36: 一维多级中断结构
一维多级中断结构
  每级仅有一个中断源。
中断屏蔽触发器IM
  可决定对应级别的中断源是否能够被响应。
当某中断源的请求被响应时
  设置同级和低级中断源的IM=1，不能嵌套；
  设置高级中断源的IM=0，可以嵌套。

## Slide 37: 二维多级中断结构
二维多级中断结构
  每级包含多个中断源;
  同级中断源不能嵌套；
若设备E、F、H同时请求；
  先响应设备E；
此时，若设备D请求中断；
  不响应设备D；
若设备B请求中断；
  则暂停设备E的中断服务，嵌套响应设备B。

## Slide 38: 中断请求/屏蔽寄存器
每一级中断源，中断管理系统中都会有一个对应中断请求触发器和中断屏蔽触发器，用于管理当前该中断源的状态；
  中断请求触发器：1——有请求；0——无请求；
  中断屏蔽触发器：1——被屏蔽；0——未被屏蔽；
若系统中共有n级中断，则有两个n位中断请求寄存器和中断屏蔽寄存器；
  CPU响应中断时，系统需要进行优先权控制，实现正常的中断嵌套；
    置“1”（关闭）本级和低级的中断屏蔽触发器；
    清“0”（开放）更高级的中断屏蔽触发器。

## Slide 39: 2、多级中断源的识别
独立请求方式的中断优先级排队与中断向量产生逻辑。
动画演示: 排队逻辑.swf
1 1 1 1
0 0 1 0
1
1
0
1
1
0
0
0
0

## Slide 40: 课本P247 【例2】 如图8.9的二维中断系统中。问：
在中断情况下，CPU和设备的优先级如何考虑？请按降序排列各设备的中断优先级。
  在中断情况下，CPU的优先级最低；
  各设备的优先次序为
  (ABC)(DEF)(GHI)CPU
  **括号中的为同级中断源，不可进行中断嵌套，但同时请求时，由连接顺序决定响应优先权；

## Slide 41: 课本P247 【例2】 如图8.9的二维中断系统中。问：
若CPU现执行设备B的中断服务程序，则IM2、IM1、IM0的状态是什么？如果CPU执行设备D的中断服务程序，则IM2、IM1、IM0的状态又是什么？
  由于设备B的优先权最高，则在执行设备B的中断服务时要禁止同级和低级所有中断源的请求，因此IM2IM1IM0=111；
  若执行设备D的中断服务，则设备A、B、C均可发生中断嵌套，因此IM2IM1IM0=011；

## Slide 42: 课本P247 【例2】 如图8.9的二维中断系统中。问：
每一级的IM能否对某个优先级的个别设备单独进行屏蔽？如果不能，采取什么措施可以实现？
  每一级的IM只能对同级所有设备进行屏蔽，无法实现对个别设备的单独屏蔽；
  若要单独屏蔽个别设备，则可在该设备的接口中实现，将接口内的EI（中断允许标志）清0；
若要使设备C一提出中断请求，CPU立即响应，则应如何调整?
  使设备C的优先权最高，即可满足题目要求；
  可将设备C单独设置为第3级中断，并令IM3=0即可。

## Slide 43: 多级中断的中断屏蔽技术
关中断
  即使存在中断请求，CPU也不会响应；
    CPU关中断的条件：置IF=0（STI指令实现）
  仅对可屏蔽中断源而言；
中断屏蔽
  用程序方式有选择地封锁某些中断源，而允许另一些中断响应。
实现多级中断的条件
  提前设置“开中断”指令。
  优先级高的中断请求有权中断优先级低的中断服务。
由屏蔽字决定是否有权中断

## Slide 44: 多级中断的中断屏蔽技术
中断屏蔽的实现方法：
  设优先级从高到低依次为： 7、6、5、4、3、2、1、0；
  则当响应第3级中断时
  中断屏蔽字设为：00001111
改变优先级的方法：修改屏蔽字
  欲使第2级中断的优先权高于第3级；
  则可设置第3级中的屏蔽字设为： 00001011
  第2级中的屏蔽字设为： 00001111

## Slide 45: 中断屏蔽技术举例
例：某机有5个中断源L0～L4，按中断响应优先级从高到低为L0→L1→L2→L3→L4，现要求将中断处理次序改为L1→L3→L4→L0→L2，请写出各中断源的屏蔽字。
中断源 | 屏蔽字（ L0L1L2L3L4 ）
L0 | 
L1 | 
L2 | 
L3 | 
L4 | 
10100
11111
00100
10111
10101

## Slide 46
2011年考研统考第21题
某计算机有五级中断L4~L0，中断屏蔽字为M4M3M2M1M0。若中断响应优先级从高到低的顺序是L0L1 L2L3L4，且要求中断处理优先级从高到低的顺序是L4L0L2L1 L3，则L1的中断处理程序中设置的中断屏蔽字是
11110
01101
00011
01010
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 47: 8.3.5 中断控制器（8259）

## Slide 48: 8.3.6 Pentium中断机制
中断类型
中断
异常
不可屏蔽中断NMI
可屏蔽中断INTR
执行异常
中断指令
除法错
单步
断点
溢出
由执行指令引起的中断。
由随机的硬件信号引起的中断；
动画演示： 向量中断方式.swf

## Slide 49
2009年考研统考第22题
下列选项中，能引起外部中断的事件是
键盘输入
除数为0
浮点运算下溢
访存缺页
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 50
2012年考研统考第24题
中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是
程序计数器
程序状态字寄存器
通用数据寄存器
通用地址寄存器
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 51: 8.4 DMA方式
（Direct Memory Access，直接内存访问）
8.4.1 DMA的基本概念
8.4.2 DMA传送方式
8.4.3 DMA控制器
8.4.4 DMAC的类型

## Slide 52: 8.4.1 DMA的基本概念
1、DMA传送方式的特点
2、DMA传送的实质
3、DMA控制器的两种状态
4、DMA传送过程

## Slide 53: 1、DMA传送方式的特点
DMA（直接内存访问）方式
  完全由硬件（DMA控制器，DMAC）控制的直接数据传送；
  DMAC取代CPU，接管系统总线的使用权，负责DMA传送的全过程；
  主存和外设之间直接利用系统总线传送数据，所交换的数据不经过CPU。
DMA特点
  以增加硬件的复杂性和成本为代价来提高数据传送效率的；
  速度快，但硬件复杂度高。
适用场合
  适用于需要高速大批量数据传送的系统中。

## Slide 54: 2、DMA传送的实质
DMAC对数据传送的控制是建立在掌握系统总线的使用权基础上的。
  正常工作下，系统总线的使用权归CPU所有；
  DMAC要控制DMA传送，必须要从CPU得到总线使用权。
CPU
DMAC
存 储 器
外 设
系统总线

## Slide 55: 3、DMAC的两种工作状态
被动态
  当DMAC没有获取总线控制权时，DMAC和系统中其他设备一样，也要接受CPU对它的控制，是系统的受控者。
  被动态下，CPU对DMAC的操作：
    在DMA传送之前，CPU要对DMAC进行初始化编程；
    在DMA传送之后，CPU要读取DMAC的状态。
主动态
  在DMA传送期间，DMAC取代CPU，获得系统总线的使用权，成为系统的主控者，使用系统总线控制存储器、外设之间的数据传送。

## Slide 56: 4、DMA传送的过程
总线申请阶段
  DMA传送之前，DMAC向CPU申请总线使用权；
总线响应阶段
  总线建立阶段——CPU将总线使用权转让给DAMC；
数据传送阶段
  DMAC利用系统总线控制数据传送；
传送结束阶段
  DMA传送结束，DMAC归还系统总线使用权。

## Slide 57: ①总线申请阶段
申请第一步
  外设向DMAC申请DMA服务；
  需要DMA传送的外部设备向DMAC发出DMA请求信号；
申请第二步
  DMAC向CPU申请总线使用权；
  若DMAC允许该请求，则向CPU发出总线保持请求信号HOLD，申请总线的使用权。

## Slide 58: ②总线响应阶段
总线申请的响应时间
  CPU在每个总线周期结束时检测HOLD引脚状态；
总线申请的响应条件
  总线锁定信号LOCK#无效；
  中断响应周期内， LOCK#信号有效，不允许转让总线；
当CPU检测到有总线请求信号，且允许响应时，CPU进入总线保持状态；
  CPU一侧的总线浮空；
  向DMAC发回总线保持响应信号HLDA；
DMAC收到HLDA信号，占用总线，准备DMA传送。

## Slide 59: ③数据传送阶段
DMAC寻址DMA传送的设备
  通知外设 DMAC通过发回响应信号通知外设；
  启动存储器 DMAC使用系统总线，向存储器发出地址及控制信号；
开始数据传送
  DMAC按照初始化所确定的工作方式，利用系统总线，控制外设与存储器之间直接的数据传送。
    初始化DMAC时，应指定所要传送的数据块的位置和大小；
  每个数据的传送使用一个总线周期；

## Slide 60: ④传送结束阶段
传送结束控制由DMAC完成；
  DMAC只传送初始化设定的字节数；
数据块传送完毕后
  DMAC产生过程结束信号EOP# ，发送至外设；
  外设收到此信号，撤销向DMAC的请求信号；
  DMAC撤销发给CPU的总线保持请求信号；
  CPU发回DMAC的总线保持响应信号相继无效；
DMAC释放总线，CPU重新恢复对总线的控制权。

## Slide 61: DMA传送过程演示
CPU
DMAC
存 储 器
外 设
DREQ
HRQ
HLDA
DMACK
EOP
LOCK#
1
存储单元地址信息
数据传送
HLDA
HOLD

## Slide 62: DMA方式和中断控制方式的区别
数据传送的实现方式
  中断——程序传送；DMA——硬件实现；
CPU响应请求的时间
  中断——一个指令周期结束；DMA——一个总线周期结束；
请求的目的
  中断——CPU的服务；DMA——总线的使用权；
是否需要保护现场
  中断——需要；DMA——不需要（CPU不参与数据传送）；
对于不需要访存的现行程序的影响
  中断——延迟现行程序的执行；DMA——无影响。
DMA的优先权高于中断的优先权。

## Slide 63: 8.4.2 DMA传送方式
DMA传送时，CPU不能使用总线，会影响CPU的工作效率；
  当CPU需要访存，或者访问外设时，程序会阻塞；
  可使DMAC与CPU分时复用总线；
常用的DMA传送方式
  停止CPU访问方式（连续方式）
    早期使用的一种方式；
  周期挪用方式（单字节方式）
    适用于外设读写周期大于主存的存取周期的系统中；
  DMA与CPU交替访问方式（透明DMA方式）
    适用于CPU周期大于主存存取周期的系统中。
每次挪用的一个总线周期，对于DMAC来说需要2-5个周期，用于总线控制权的申请、建立和归还。

## Slide 64: 停止CPU访问方式
工作过程
  DMA传送期间，由DMAC长期占用总线，CPU不能访存，只有DMA传送结束时才将总线归还给CPU使用；
特点
  控制简单，适于高速外设的数据成组传送；
  DMA期间，CPU不能访存，影响其工作效率。

## Slide 65: 周期挪用方式
工作过程
  每次DMA传送，都是通过外设挪用一个或几个主存周期，分别完成数据的成块传送。
特点：
  主存使用效率较高，常用；
    CPU和外设访存冲突时，外设优先访问。
  每次DMA传送需要重新申请、建立、归还总线。

## Slide 66: DMA与CPU交替访存方式
工作过程
  将CPU的工作周期一分为二，分别用于DMA和CPU访存；
特点：
  对主存的访问时间不会发生冲突，也不需要总线控制权的申请建立和归还过程；
透明DMA方式
  DMA传送不影响CPU的工作。

## Slide 67: 8.4.3 DMA控制器
DMAC的工作：
  接受外设的DMA请求，并提交给CPU；
  接管总线的控制权，控制主存和外设之间的数据传送；
  完成数据传送后，交还总线使用权。

## Slide 68: DMAC的组成部件
地址寄存器和字节计数器
  初始化时，写入初值，用于DMA传送时，发出访存地址，控制DMA传送的长度；
数据暂存器
  外设与主存交换数据时，直接通过数据总线传送；
  主存与主存交换数据时，需要将数据在DMAC内部中转；
DMA请求标志
  记录DMA传送外设的请求信号；
DMA传送终止机制
  控制DMA传送结束时的完成信号EOP的产生。
    由字节计数器的计数结束产生信号。

## Slide 69: DMAC的地址寄存器和字节计数器
DMA传送本质
  成块数据的传送是经过N个总线周期完成的；
  每个数据的传送需要1个总线周期；
    程序查询、中断方式中，每个数据需要N个指令周期；
DMAC内部寄存器
  地址寄存器
    存放在DMA传送期间，所要发出的主存地址；
    初始化时，写入初值，DMA传送过程中可自动更改其值；
  字节计数器
    存放该DMA传送的总的字节数；
    初始化时，写入初值，DMA传送过程中可自动更改其值；
    一般常采用减法计数的方法。

## Slide 70: 主存之间的DMA传送
主存与外设DMA传送
  DMAC通过系统总线中的地址总线发出地址，选中主存；
  DMAC通过与外设之间的请求和应答信号联络，选中外设；
主存之间的DMA传送
  DMAC在传送一个数据时，需发出两个主存地址，因此需要两个总线周期；
  第一个总线周期
    将数据从源数据区送往DMAC中的暂存器；
  第二个总线周期
    将数据从DMAC送往目的数据区；

## Slide 71
2013年考研统考第22题
下列关于中断I/O方式和DMA方式比较的叙述中，错误的是
中断I/O方式请求的是CPU处理时间，DMA方式请求的是总线使用权。
中断响应发生在一条指令执行结束后，DMA响应发生在一个总线事务完成后。
中断I/O方式下数据传送通过软件完成，DMA方式下数据传送由硬件完成。
中断I/O方式适用于所有外部设备，DMA方式仅适用于快速外部设备。
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 72: 8.4.4 DMAC的类型
选择型DMAC
特点
  物理上，可以连接 多个设备；
  逻辑上，只允许连 接一个设备；
选择型DMAC相当于一个 逻辑开关；
  只增加少量硬件， 可实现为多个设备服务的目的；
适用于数据传输率很高的设备。

## Slide 73: 2. 多路型DMAC
特点
  物理上，可以连接多个设备；
  逻辑上，也允许多个 设备同时工作；
各设备以字节交叉方式进行数据传送；
  DMAC内部需要多组寄存器；
设备对DMAC的请求可采用链式，或独立请求方式。

## Slide 74: 课本P257【例4】
设有磁盘、磁带、打印机三个设备同时工作。
各设备发出DMA请求的时间间隔如下
  磁盘——30μs；磁带——45μs；打印机——150μs；
设优先权为磁盘最高，磁带次之，打印机最低；
已知DMAC每完成一次DMA传送所需的时间是5μs。
若采用多路型DMAC，则请画出DMAC为三个设备服务的工作时间图。

## Slide 75: 课本P257【例4】图解
T4
T6
T7
T2
为磁盘
服务
T5
T8
T3
为磁带
服务
为打印
机服务
T1
5μs
DMA 请求
打印机
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
45μs
磁带
t
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
DMA 请求
30μs
磁盘
t

## Slide 76
某同步总线的时钟频率为100MHz，宽度为32位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输128位数据所需要的时间至少是
20ns
40ns
50ns
80ns
A
B
C
D
提交
单选题
2分

## Slide 77: 2012年考研真题
19.某同步总线的时钟频率为100MHz，宽度为32位，地址/数据线复用，每传输一个地址或数据占用一个时钟周期。若该总线支持突发（猝发）传输方式，则一次“主存写”总线事务传输128位数据所需要的时间至少是（ ）
  A. 20ns B. 40ns C. 50ns D. 80ns
【解答】
  128位数据的猝发传输，需要传输1次地址和128/32次数据；
  所需的时间为：（1+4）T=5 / f = 5 /（100 *106）= 50ns
C

## Slide 78: 8.5 通道方式
8.5.1 通道的功能
8.5.2 通道的类型
8.5.3 通道结构的发展

## Slide 79: 8.5.1 通道的功能
通道的功能
  执行通道指令、组织外围设备和内存进行数据传输;
  按I/O指令要求启动外围设备，向CPU报告中断。
CPU对通道的管理
  CPU通过执行I/O指令控制通道的数据传送；
  CPU处理来自通道的中断，实现对通道的管理；
    一种是数据传送结束中断；一种是故障中断。
通道对设备控制器的管理
  通道使用通道指令控制I/O模块进行数据传送操作；
  通道接收通道状态字了解外设的状态。

## Slide 80: 通道结构
动画演示： 通道结构.swf

## Slide 81: 8.5.2 通道的类型
选择通道
  物理上可以连接多个设备，但这些设备不能同时工作；
    某一段时间内通道只能选择一个设备进行工作。
多路通道
  同一时间能处理多个I/O设备的数据传输。
  多路通道的类型
    数组多路通道
    利用设备寻址的空隙为其他设备服务；
    字节多路通道
    利用设备数据传送中字节之间的空隙为其他设备服务。
高速通道
多路转换通路
连接高速设备
连接低速设备

## Slide 82: 8.5.3 通道结构的发展
通道结构的I/O处理器
  输入输出处理器(IOP)
  IOP可以和CPU并行工作，提供高速的DMA处理能力，实现数据的高速传送；
  IOP不独立于CPU工作，它是主机的一个部件。
外围处理机（PPU）
  PPU独立于主机工作的。

## Slide 83: 8.6 通用I/O标准接口
并行I/O标准接口SCSI（小型计算机系统接口）
  设计思想来源于IBM大型机系统的I/O通道结构；
  目的是使CPU摆脱对各种设备的繁杂控制。
  它是一个高速智能接口，可以混接各种磁盘、光盘等设备。
高速串行I/O标准接口IEEE 1394
  苹果公司开发的高速串行I/O标准接口；
  具有数据传送速度高、实时性好、连接方便等特点。
  1394接口在家电等消费类设备的连接应用方面有很好的前景。
Notes: Ultra 640 的传输频率160MHz，数据频宽16位，传输率640MBps
IEEE1394接口有6针和4针两种类型。6角形的接口为6针，小型四角形接口则为4针。两种接口的区别在于能否通过连线向所连接的设备供电。6针接口中有4针是用于传输数据的信号线，另外2针是向所连接的设备供电的电源线。

## Slide 84: 2009年考研真题
43.（8分）某计算机主频为500MHz，CPI为5（即执行每条指令平均需要5个时钟周期）。假设某外设的数据传速率为0.5MB/S,采用中断方式与主机进行数据传送，以32位为传输单位，对应的中断服务程序包含18条指令，中断服务的其他开销相当于2条指令的执行时间。
  （1）在中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
  （2）当该外设的数据传输率达到5MB/S时，改用DMA方式传送数据。假定每次DMA传送块大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
Notes: CPI表示一个指令平均占用多少个周期。
CPI means how many cycles an instruction takes to complete in average.

## Slide 85: （1）在中断方式下，CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
CPU每次中断所需的时钟周期数为：
  （18+2）* 5 =100
外设数据传输率0.5MB/s，每次中断传送32位数据；
  外设每秒申请中断的次数为：
  0.5MB/4B=125000
1秒钟内用于中断的时钟周期数为：
  100*125000=12.5M
CPU用于外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比：
  12.5M / 500M=2.5%

## Slide 86: （2）当该外设的数据传输率达到5MB/S时，改用DMA方式传送数据。假定每次DMA传送块大小为5000B，且DMA预处理和后处理的总开销为500个时钟周期，则CPU用于该外设I/O的时间占整个CPU时间的百分比是多少？
1秒钟内需产生的DMA次数为：
  5MB/5000B=1000次
1秒钟内CPU用于DMA处理的总时钟周期数为：
  1000*500=0.5M个时钟周期
CPU用于外设的时间占整个CPU时间的百分比为：
  0.5M/500M=0.1%

## Slide 87: 2012年考研真题 第43题 假定某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4，并且平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线宽度为32位。
该计算机的MIPS数是多少？
  MIPS = f / CPI = 80M / 4 = 20 MIPS
平均每秒Cache缺失的次数是多少？
  每秒访存次数 * Cache失效率
  = （1.5 * MIPS）*（1 – 99%） = 30M * 0.01 = 0.3M次/s
在不考虑DMA传送的情况下，主存带宽至少达到多少才能满足CPU的访存要求？
  每次Cache缺失，主存都会将一块数据调入Cache；
  主存带宽：0.3M/s * 16B = 4.8MB/s

## Slide 88: 2012年考研真题 第43题 假定某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4，并且平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线宽度为32位。
假定在Cache缺失的情况下访问主存时，存在0.0005%的缺页率，则CPU平均每秒产生多少次缺页异常？
  上题计算每秒Cache的缺失次数为0.3M；
  缺页异常：0.3M /s* 0.0005% =1.5 次/s
若页面大小4KB，每次缺页都需访问磁盘，访问磁盘时，DMA传送采用周期挪用方式，磁盘I/O接口的数据缓冲寄存器为32位，则磁盘I/O接口平均每秒发出的DMA请求次数至少是多少？
  周期挪用方式：每次DMA传送4B，则传送一页需1K次DMA
  每秒钟DMA次数：1K * 1.5次 = 1.5K次

## Slide 89: 2012年考研真题 第43题 假定某计算机的CPU主频为80MHz，CPI为4，并且平均每条指令访存1.5次，主存与Cache之间交换的块大小为16B，Cache的命中率为99%，存储器总线宽度为32位。
CPU和DMA控制器同时要求使用存储器总线时，哪个优先级更高？为什么？
  CPU和DMAC同时申请总线时，DMA优先权更高；
  若DMA请求得不到及时响应，I/O传输数据可能会丢失。
为了提高性能，主存采用4体交叉存储模式，工作时每1/4个存储周期启动一个体。若每个体的存储周期为50ns，则该主存能提供的最大带宽是多少？
  每个存储周期启动4个存储体，每个存储体读写32位数据；
  带宽：4B * 4体 / 50ns = 320MB/s

## Slide 90: 本章作业
P267
1、2、4、8、12、13、14